|  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ CAN АБИТ.442803.000-224Е ПАСПОРТ АБИТ.442803.000-224Е ПС г. Санкт-Петербург 2021г. |
| --- | --- |

| 1 Назначение Преобразователь CAN обеспечивает прием и обработку сигналов управления от удаленного пульта и передачу сообщений протокола J1939 о заданных оборотах двигателя в блок управления двигателя по линии связи CAN. 2 Технические характеристики Напряжение питания бортовой сети от 7В до 32В Потребляемый ток не более 0,1А Температура окружающего воздуха от -40(С до +85(С Относительная влажность воздуха до 90% при температуре +40(С 3 Комплектность Преобразователь CAN АБИТ.442803.000-224Е - 1 шт. 3.2 Паспорт АБИТ.442803.000-224Е ПС - 1 шт. Устройство Преобразователь CAN выполнен в металлическом корпусе, из которого выходят кабели для подключения к удаленному пульту управления оборотами двигателя и кабель связи с блоком управления двигателя. Кабель связи предназначен для подключения преобразователя CAN к разъему диагностики автомобиля стандарта OBDII. Активизация внешнего управления оборотами двигателя производится подачей напряжения бортсети на контакт разъема управления при запущенном двигателе (обороты двигателя > 500 об/мин). При этом должен загореться контрольный светодиодный индикатор. Преобразователь CAN выдает команду на установку оборотов двигателя, запомненных в памяти преобразователя CAN. Нажатием кнопок «БОЛЬШЕ» и «МЕНЬШЕ» можно установить обороты в пределах от 700 об/мин до ограничителя с шагом 50(10) об/мин. Ограничитель оборотов и шаг регулировки устанавливаются при заказе. При удержании кнопок более 2 сек происходит увеличение (уменьшение) оборотов со скоростью 200 об/мин за секунду. Выход из режима внешнего управления производится снятием напряжения бортсети с контакта разъема управления, при этом должен погаснуть контрольный светодиодный индикатор. В этот момент происходит запоминание заданных оборотов для последующего входа в режим управления оборотами. | При неисправности линии связи CAN контрольный светодиодный индикатор мигает с частотой 0,5Гц. При неисправности кнопок контрольный светодиодный индикатор мигает с частотой 5Гц. При низком давлении масла в двигателе и высокой температуре ОЖ загораются соответствующие аварийные светодиодные индикаторы. 5 Транспортирование и хранение 5.1 Преобразователь CAN в транспортной таре может транспортироваться на любое расстояние любым видом транспорта, обеспечивающим предохранение прибора от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. 5.2 Условия транспортирования - по группе Ж2 ГОСТ 15150. Условия хранения - по группе Л ГОСТ 15150. 6 Гарантии изготовителя 6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность преобразователя при соблюдении требований предъявляемых к условиям транспортировки, хранения и эксплуатации. 6.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя, но не более 18 месяцев с даты выпуска. 7 Свидетельство о приемке Преобразователь CAN АБИТ.442803.000-224Е зав.№ ______________ соответствует техническим характеристикам и годен к эксплуатации Дата выпуска _______________ Ответственный за приемку _____________. МП Адрес предприятия-изготовителя: Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 2 ООО «АБИТ», тел./факс. 326-85-93, abit@abit.spb.ru, www.abit.spb.ru |
| --- | --- |